Bestekservice

Stolpraam,  naar buiten draaiend, bereikbaar volgens NEN 5087: te voldoen aan inbraakwerendheid klasse 3 volgens NEN 5096:
Actief deel: Raam voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HaKo 300 met frictieschaar JBC384 en kierstandhouder 3390 voor de ventilatiestanden van het raam. Geheel te bedienen door één verkropt WINLOCK krukje Bombardier (met drukknopbediening + afsluitbaar). (raamhoogte boven 1500 mm: 3 sluitpunten) (frictiescharen met plaatje 10 op onderdorpel indien ramen naar buiten draaien) Passief deel: Raam voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HABO 98MP  (inbouw) met eindschoten en gaten voor haakschoten van HaKo 300 en frictieschaar JBC384.

(Optie: verstelbare kommen voor de eindschoten)

Stolpraam,  naar binnen draaiend, bereikbaar volgens NEN 5087: te voldoen aan inbraakwerendheid klasse 3 volgens NEN 5096:
Actief deel: Raam voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HaKo 300 met frictieschaar JBC384 en kierstandhouder 3390 voor de ventilatiestanden van het raam. Geheel te bedienen door één recht WINLOCK krukje Bombardier (met drukknopbediening + afsluitbaar). (raamhoogte boven 1500 mm: 3 sluitpunten)

Passief deel: Raam voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HABO 98MP  (inbouw) met eindschoten en gaten voor haakschoten van HaKo 300 en frictieschaar JBC384.

(Optie: verstelbare kommen voor de eindschoten)