Bestekservice

Naar binnen draaiend raam bereikbaar volgens NEN 5087: te voldoen aan inbraakwerendheid klasse 3 volgens NEN 5096:
Raam voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HaKo 300 met frictieschaar JBC 384 en kierstandhouder 3390 voor de ventilatiestanden van het raam. Geheel te bedienen door één recht WINLOCK krukje Bombardier (met drukknopbediening + afsluitbaar). 
Sluitpunten sluitend in bijbehorende sluitkommen HaKo S580 (tweedimensionaal verstelbaar)
(raamhoogte boven 1500 mm: 3 sluitpunten)

Naar buiten draaiend raam bereikbaar  (tussenstijl 67*114) volgens NEN 5087: te voldoen aan inbraakwerendheid klasse 3 volgens NEN 5096:
Raam voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HaKo 300 met frictieschaar JBC 384 en kierstandhouder 3390 voor de ventilatiestanden van het raam. Geheel te bedienen door één verkropt WINLOCK krukje Bombardier (met drukknopbediening + afsluitbaar). 
Sluitpunten sluitend in bijbehorende sluitkommen HaKo S580 (tweedimensionaal verstelbaar)
(raamhoogte boven 1500 mm: 3 sluitpunten)